Kabel do komunikacji centralek gazowych Autronic'a AL700 z komputerem klasy PC.

Posiadając program A-Mon możemy regulować/ustwaiać parametry zasilania silnika gazem lpg. Kabel ten jest chyba interfejsem TTL-RS232 na układzie scalonym Max232. Koszt zrobienia całości około 10 złotych.

Co będzie potrzebne?

Ze sklepu elekronicznego: 
scalak MAX232 
kondensator 470uf 
kondensator 47uf 
4 kondensatory 10uf 
dioda D 1N4004 
tranzytsor(?) LC7805CV 
wtyczka DB9 do komputera "IN", na port COM

Przewody  etc...

Opis czynności:

Najlepiej czynności lutowania powieżyć znajomemu elektronikowi. Da się zrobić własnoręcznie używając lutownicy. Ale trzeba mieć silną wolę. Mnie miejscami brała nerwica. W zasadzie układ powinien być zrobiony na płytce drukowanej. Ja prowizorycznie lutowałem kablami.  Dobry elektronik wyrysuje sobie plytke ze schematycznego rysunku poniżej:

I tak do centralki biegną 4 kable (zielony, żółty, czarny, brązowy), a do komputera kable 3 (do wtyczki DB9).

A tak mi wyszło (nie widać wyprowadzonych przewodów z układu):

kjhl 
k'