| 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |  | 20 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr. reflektor (św. krótkie i długie) | L. reflektor (św. kr. i dł.), kontrolka św. długich | Św. STOP, ośw. wnętrza, wł. św., zegar, radio | Sygnał dźwięk., św. awa-ryjne |  | Silnik wen-tylatora chłodnicy |  |
| 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |  |
| Cewka zapłon., elektrozawory gaźnika,wskaź-niki, wł. wenty-latora chłodnicy | Wycieraczki (silnik i włącznik) | Wł. św. cofania, wł. św. awaryj-nych, zawór układu podciśnienia | Silnik dmucha-wy | Wł. ogrze-wania tylnej szyby | Zapalnicz-ka |  |
|  | 15A | Św. pozyc. lewe (tył i przód) |  |
|  | 15A | Św. pozyc. prawe (tył i przód) |  |