Z  racji sporego zainteresowania/ zapotrzebowania postanowiłem zrobić manuala, jak naprawić w większości przypadków nie działającą z tyłu wycieraczkę tudzież rozmrażanie szyby.

- Podważamy przełącznik i go wyciągamy tak, by dostać się do kostki.

- Rozpinamy kostkę poprzez wciśnięcie blokady zaznaczonej na zdjęciu

- Małym śrubokręcikiem podważamy dookoła blaszki blokujące płytkę tak by je zdjąć. Jeśli się nam ułamią, to się nie przejmujmy – płytkę utrzymają zatrzaski po bokach.

- Następnie powoli i delikatnie podważamy z boku płytkę by się pod nią dostać. Aha jeśli rozbieramy przełącznik po raz pierwszy należy wcześniej usunąć opaskę trzymającą przewody przy przełączniku. UWAGA! Robić to należy wolno i precyzyjnie by nie wystrzeliły nam kulki. Oprócz tego uważać by nam nie wysunęły się przyciski- bo tam też są sprężynki i kulki, jeśli nam się to rozpadnie, to powstanie łamigłówka (ja już umiem to robić- ale nie będę o tym pisał).

- Ściągamy blaszkę stycznikową i czyścimy styki, np. pilniczkiem lub papierem ściernym. Czyszczenie ma polegać na starciu powierzchownej warstwy czarnego nalotu.

- W celu próby poprawienia styku kombinerkami bierzmy i delikatnie minimalnie doginamy blaszkę by styki były bardziej ku sobie – w taki sposób by zapewnić im jak najlepszy styk (poprzez jak najbardziej idealne stykanie płaszczyzną).

- Ściągamy kulkę i delikatnie, minimalnie rozciągam sprężynę oraz dajemy na nią trochę smaru – by było nam łatwiej nam poskładać.

- Po wykonaniu tego zabiegu wszystko składamy do kupy. Możemy też przed założeniem przełącznika dokonać pomiaru za pomocą miernika (miernik ustawiamy na pomiar przejścia). Jeden z przewodów dajemy do środkowego lutu, drugi do zewnętrznego od strony włącznika, powinno być przejście natomiast na lucie od strony kabli nie powinno go być. Po wciśnięciu włącznika powinno być na odwrót.